## Slide 1: BÁO CÁO Diễn biến xói lở lòng dẫn và cửa sông ven biển (vùng ĐBSCL và ven biển phía Nam) do tác động của phát triển ở thượng lưu, khai thác cát, biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó
Tp. HCM 11/2018
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM | 
Kỷ niệm 40 năm thành lập VKHTLMN 1978-2018 | 

## Slide 2
Các tác động cơ bản đến xói lở, bồi lắng trên hệ thống sông, kênh rạch, bờ biển ĐBSCL và nam Trung Bộ
Hiện trạng xói lở, bồi lắng trên hệ thống sông kênh rạch, bờ biển vùng ĐBSCL và nam Trung Bộ xu thế biến động
Các giải pháp bảo vệ bờ: Kinh nghiệm và các giải pháp đã áp dụng ở ĐBSCL và nam Trung Bộ
Khuyến cáo và Kiến nghị
NỘI DUNG

## Slide 3
Các tác động cơ bản (nguyên nhân) tới xói lở, bồi lắng trên hệ thống sông, kênh rạch, bờ biển ở ĐBSCL và Nam Trung Bộ
1

## Slide 4
Vùng ĐBSCL và Nam Trung Bộ | 
Khu vực nghiên cứu | 
Đồng Bằng sông Cửu Long
(LMD)
Tỉnh Bình Thuận,
đại diện vùng Nam Trung Bộ

## Slide 5
1: Tác động |  | Tác động từ thượng lưu (2): Giảm phù sa nghiêm trọng (Thủy điện +Khai thác cát)
Các bậc thang thủy điện dòng chính + nhánh:
  Thay đổi dòng chảy (chủ yếu là phân bố theo thời gian)
  Phù sa (giảm)
Thủy điện dòng chính
Đập dòng nhánh
Khai thác cát:
  Thái Lan, Lào, CPC
  Khai thác cát: đạt đến 42 triệu tấn/năm (2011)
Khối lượng phù sa về ĐBSCL chỉ còn khoảng 25 -35% so với trước đây (trước 90’s)? và 50-60% của những năm gần đây???

## Slide 6
1: Tác động (tt…) Đồng Bằng sông Cửu Long |  | Tác động từ biển: sóng, dòng chảy

## Slide 7
1: Tác động (tt…) Đồng Bằng sông Cửu Long |  | Địa hình , địa chất ven biển
Diện tích: 3,96 triệu ha
Bằng phẳng, cao độ trung bình +1m
Địa chất mềm yếu, dễ xói lở

## Slide 8
Viện ĐC Na Uy: 19 - 28 mm/n
Erban và nnk: lõi 30 mm/năm (CM)
MN tăng 7,4 mm/năm
MNTB tăng 19,7 mm/năm  Lún khoảng 17 cm/năm
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2017): 17 mm/năm (Gành Hào)
Quan trắc Bộ TN-MT: ven biển lún >10mm/năm
Có vùng đạt đến 20-30mm/năm
(1)
(2)
(3)
(4)
Đánh giá: Lún biến động 10-30 mm (theo từng vùng)
1: Tác động (tt…) Đồng Bằng sông Cửu Long |  | Lún sụt và NBD

## Slide 9
1: Tác động (tt…) |  | Tác động từ nội địa: xây dựng công trình , san lấp mặt bằng, lấn chiếm bờ sông, kênh rạch,, khai thác nước ngầm (lún sụt đất ), khai thác cát, giao thông thuỷ….
Do nhiều nguyên nhân như: Xây dựng, san lấp, lấn chiếm mặt bằng, gia tải, gia tăng lực gây trượt….xây dựng đê bao…làm dòng chảy tập trung vào lòng dẫn….gia tăng xói lở

## Slide 10
An Giang 2017
tại Chợ Mới
Trà Nóc, Cần Thơ 1/5/2012
tại sông Trà Nóc
Hàng loạt nhà bị xụp đổ xuống sông do tải trọng nhà trên nền đất yếu sát mép bờ sông
1: Tác động (tt…) |  | Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa hai bên bờ sông kênh rạch

## Slide 11
1: Tác động (tt…) |  | Tác động từ nội địa: xây dựng công trình, nhà cửa , san lấp mặt bằng….
P = 0 T/m2
P = 2 T/m2
P = 3 T/m2
(2 m đất)

## Slide 12
1: Tác động (tt…) |  | Tác động từ nội địa: xây dựng bờ bao, đê bao làm tập trung dòng chảy vào kênh rạch

## Slide 13
1: Tác động (tt…) |  | Tác động từ nội địa: Khai thác cát không đúng quy hoạch, cát tặc….
Trên sông Tiền: Khai thác cát tại đầu cù lao ấp An Long xã An Bình làm cuốn trôi hàng chục bè cá của người dân xuống sông (ngày 29/10/2012)

## Slide 14
1: Tác động (tt…) Đồng Bằng sông Cửu Long |  | Tác động từ biển: Khai thác thủy hải sản ven biển

## Slide 15
Lien Huong Town
Phan Thiet City
Lagi Town
1: Tác động (tt…) Ven biển Nam Trung Bộ (điển hình – Tỉnh Bình Thuận) |  | Tác động hồ chứa thượng nguồn: hầu như chưa có số liệu

## Slide 16
Sóng mô phỏng
(2010-2012)
Dòng chảy mô phỏng
(2010-2012)
1: Tác động (tt…) Ven biển Nam Trung Bộ (điển hình – Tỉnh Bình Thuận) |  | Tác động phía biển
Sóng mô phỏng
(2010-2013)
Sóng mô phỏng
(2010-2013)
Dòng chảy mô phỏng
(2010-2013)

## Slide 17
Phan Thiet City
1: Tác động (tt…) Ven biển Nam Trung Bộ (điển hình – Tỉnh Bình Thuận) |  | Tác động bởi con người – xây dựng các công trình ven biển

## Slide 18
Hiện trạng xói lở, bồi lắng trên hệ thống sông kênh rạch, bờ biển vùng ĐBSCL và Nam Trung Bộ, xu thế biến động
2
2: Hiện trạng xói lở bồi lắng |  | 

## Slide 19
2: Hiện trạng sạt lở sông kênh… |  | Hiện trạng sạt lở bờ sông
Gần 400 điểm sạt lở
Tổng chiều dài sông kênh sạt lở 633 km

## Slide 20
2: Hiện trạng xói lở sông và kênh |  | Hiện trạng sạt lở bờ sông
 |  | Hố xói sâu trên sông Tiền và Hậu
Các hố xói lớn/lạch sâu từng gây sạt lở:
Tân Châu
Châu Đốc
Vĩnh Long
Sa Đéc
Thanh Bình (ĐT)
,Mỹ Hội Đông (VN)

## Slide 21
2 Hiện trạng xói lở bồi lắng |  | Hiện trạng xói lở bờ biển ĐBSCL

## Slide 22
2: Hiện trạng… |  | Hiện trạng xói lở - bồi tụ ven biển
 |  | Tốc độ xói theo chiều dài bờ biển
Giai đoạn | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005_ 2010 | 2010_ 2015 | 1990-2015
Cửa Sông | 66.46 | 131.61 | 162.18 | -212.83 | 84.33 | 46.35
Biển Đông | 38.86 | -59.25 | -103.49 | -146.04 | -209.36 | -95.86
Biển Tây | -47.91 | -46.13 | 114.35 | 11.65 | -144.70 | -22.55
ĐBSCL | 57.41 | 26.23 | 173.04 | -347.22 | -269.73 | -72.05
Tỷ lệ diện tích bồi của các khu vực ven biển thuộc ĐBSCL qua các giai đoạn (ha/năm)
Giai đoạn | 1990-1995 | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005_ 2010 | 2010_ 2015 | 1990-2015
Cửa Sông | 252.36 | 329.43 | 288.97 | 49.92 | 232.85 | 230.70
Biển Đông | 297.83 | 273.10 | 137.20 | 89.50 | 117.64 | 183.06
Biển Tây | 100.28 | 110.86 | 200.51 | 100.78 | 55.29 | 113.54
ĐBSCL | 650.47 | 713.39 | 626.67 | 240.21 | 405.78 | 527.30
Tỷ lệ diện tích xói, bồi của các khu vực ven biển thuộc ĐBSCL qua các giai đoạn (ha/năm)

## Slide 23
2: Hiện trạng… |  | Hiện trạng xói lở - bồi tụ ven biển
 |  | Xói lở toàn ĐBSCL
Nguồn: Viện KHTL Việt Nam/ Cụm Đề tài Nhà nước Phòng chống sạt lở ĐBSCL

## Slide 24
Bến Tre
Trà Vinh
Tiền Giang
2
2. Hiện trạng xói lở và bồi lắng bờ biển ĐBSCL | Tốc độ xói lở, bồi lắng

## Slide 25
Sóc Trăng
Bac Liêu
Cà Mau
2 Hiện trạng xói lở
2. Hiện trạng xói lở và bồi lắng bờ biển ĐBSCL | Tốc độ xói lở, bồi lắng

## Slide 26
Xói lở tỉnh Bình Thuận | 
Lien Huong Town
Phan Thiet City
Lagi Town
2 Hiện trạng

## Slide 27
Xói lở tỉnh Bình Thuận | 
 | Thị trấn Liên Hương
Hiện trạng công trình (đê phá sóng và vùng tránh trú bão) -> Xói lở
2 Hiện trạng

## Slide 28
Xói lở tỉnh Bình Thuận | 
Hiện trạng công trình (đê phá sóng và vùng tránh trú bão) -> Xói lở
Thành Phố Phan Thiết
2 Hiện trạng

## Slide 29
Xói lở tỉnh Bình Thuận | 
Hiện trạng công trình (đê phá sóng và vùng tránh trú bão) -> Xói lở
Thị xã Lagi
2 Hiện trạng

## Slide 30
Các giải pháp bảo vệ bờ: Kinh nghiệm và các giải pháp đã áp dụng ở ĐBSCL, Nam Trung Bộ
3
3: Các giải pháp bảo vệ bờ: công trình đã áp dụng ở ĐBSCL |  | 

## Slide 31
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL
3.1.1 Công trình loại 1: Công trình kiên cố: BTCT, rọ đá, tường cừ….
Kè mái nghiêng tấm BTCT
Kè đứng bằng cừ BTCT-Dự ứng lực
Kè tường đứng kết hợp mái nghiêng
Kè tường đứng kết hợp mái nghiêng thảm đá chống xói chân

## Slide 32
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL
3.1.1 Công trình loại 1: Công trình kiên cố: BTCT, rọ đá, tường cừ….

## Slide 33
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL
3.1.2 Công trình loại 2: Công trình bán kiên cố:
Cừ tràm đóng phía ngoài kết hợp bao tải đất, cát lát mái
Dạng kè mái nghiêng bằng đá hộc lát trét mạch
Kè bằng rọ đá xếp thành hàng,dạng đứng
Đá hộc xép khan theo mái tự nhiên

## Slide 34
Công trình sử dụng vật liệu thô sơ , kết cấu đơn giản
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL
3.1.3 Công trình loại 3: Công trình dân gian:

## Slide 35
3.1 Các giải pháp bảo vệ bờ kênh rạch đã thực hiện ở ĐBSCL
3.1.4 Công trình loại 4: Trồng cây
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
Lục bình chắn sóng bảo vệ bờ
Trồng cỏ Vetiver bảo vệ bờ
Trồng cây mắm trắng
Trồng Dừa Nước

## Slide 36
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.2 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ sông đã thực hiện ở ĐBSCL
3.2.1 Công trình kiên cố
Ưu điểm chung
Hầu hết tính toán đầy đủ theo các quy trình, quy phạm hiện hành, tuân thủ trình tự xây dựng cơ bản đã quan tâm đến vấn đề xói sâu, tuổi thọ cao;
Bảo vệ an toàn cơ sở hạ tầng đặc biệt ở các thành phố, thị xã, thị trấn, các khu tập trung dân cư;
Hầu hết đều là loại gia cố bờ, ít tác động đến dòng chảy, ít tác động đến lòng dẫn, sông giữ nguyên trạng thái tự nhiên.
Nhược điểm chung
Có khoảng 2 công trình thuộc loại “mỏ hàn” nhưng chưa hoàn toàn làm mỏ hàn, ít tác dụng – không phù hợp với ĐBSCL
Công cụ tính toán cọc chịu lực ngang....(công trình bến cảng biển)??? Chưa có công cụ giám sát thi công đảm bảo kỹ thuật: bao tải cát, rọ đá, thảm đá….(lặn???)
Chưa đánh giá được tác động do công trình gây ra
Chiều dài chưa được xác định một cách thỏa đáng
Hầu hết chưa có; …chỉnh trị, phân bố lưu lượng hợp lý cho các đoạn sông Quy hoạch chỉnh trị tổng thểphân lạch là cần thiết….
Công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được trú trọng, đặc biệt các công trình ĐBSCL

## Slide 37
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.2 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ đã thực hiện ở ĐBSCL
3.2.2 Công trình bán kiên cố
Ưu điểm chung
Bảo vệ được cơ sở hạ tầng ở mức độ trung bình, với kinh phí không lớn, khống chế được thế sông, ngăn chặn sạt lở tiếp tục xảy ra
Nhược điểm chung
Không có tầng lọc ngược: hầu hết hư hỏng do công trình thiếu hoặc tầng lọc ngược không bảo đảm thóat nước. Dòng chảy thấm (do sóng, mưa, triều…) từ trong bờ ra mang theo đất bờ ra ngoài làm phía sau kè bị rỗng.
Mất ổn định cục bộ theo phương đứng do xói chân kè, chưa dự phòng xói (bảo vệ chân kè đủ sâu dưới tác động của dòng chảy trong sông rạch, dòng chảy do sóng gây ra). Khi đó, chân kè bị rỗng, mái bờ kè bị lún, sụt kéo theo đất, cát theo phương đứng ra ngòai.
Nhiều công trình do nhân dân tự xây dựng, không có cơ quan kiểm tra, kiểm soát, dẫn đến dễ mất ổn định, lãng phí

## Slide 38
3 (tt)/Hiện trạng công trình bảo vệ bờ sông, kênh rạch |  | 
3.2 Đánh giá các giải pháp bảo vệ bờ đã thực hiện ở ĐBSCL
3.2.3+4 Công trình dân gian + công trình trồng cây
Ưu điểm chung
Đơn giản, ít tốn kém - hiệu qủa rộng;
Về mặt thủy lực: tạo ra sức cản lớn, giảm năng lượng của sóng và dòng chảy, giảm khả năng bị phá vỡ kết cấu đất bờ sông;
Về mặt địa chất thổ nhưỡng: rễ ăn vào bờ, tăng độ chặt, chỉ tiêu cơ lý của đất, tăng khả năng chống xói;
Về kết cấu: cọc, cừ gỗ có tác dụng chống lại lực ngang. Các bao tải cát, xà bần (gạch vỡ) có góc ma sát trong lớn, làm giảm áp lực ngang tác dụng lên kết cấu.
Nhược điểm chung
Chỉ có thể tồn tại được ở nơi có chiều sâu dòng chảy nhỏ, tốc độ thấp,
Hầu hết các công trình đơn giản dựa trên kinh nghiệm của nhân dân, chưa có tổng kết, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
Các loại phên liếp, cọc cừ gỗ dễ bị mục nát trong môi trường mực nước, nhiệt độ thay đổi, nhất là ở các vùng có mực nước dao động do triều;
Chưa có nghiên cứu tổng kết loại dạng cây phù hợp áp dụng cho các vùng có những điều kiện tự nhiên khác nhau.

## Slide 39
- Hydroblocks, geotextile lưới vải địa tại Netherlands
- Cục bê tông lát mái tại Tiền Giang và Bình Thuận - Vietnam
3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển | 3.1.1 Kinh nghiệm trong/ngoài n
3.1 Giải pháp công trình | Bảo vệ trực tiếp: Kè lát mái
3

## Slide 40
- Đê phá sóng đá hộc, khối bê tông, geotube ở Florida – USA và Malaysia
- Đê phá sóng đá hộc, khối bê tông ở Bình Thuận
3
3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển | 3.1.1 Kinh nghiệm trong/ngoài n
3.1 Giải pháp công trình | Gián tiếp: Mỏ hàn và đê phá sóng

## Slide 41
Geotube :Upham-Florida- Mỹ
Stabiplage – Lộc An – Vũng Tàu
Mỏ hàn chữ T- Can Gio
Malaysia
Thái Bình - Vietnam
Bờ biển bắc – Đan Mạch
3
3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển | 3.1.1 Kinh nghiệm trong/ngoài n
3.1 Giải pháp công trình | Gián tiếp: Mỏ hàn và đê phá sóng

## Slide 42
Đê phá sóng Geotube ở Bạc Liêu, Gò Công, Đê phá sóng và hàng rào giảm sóng ở Cà Mau,
3
3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển | 3.1.2 Kinh nghiệm ở ĐBSCL
3.1 Giải pháp công trình | Gián tiếp: Mỏ hàn và đê phá sóng

## Slide 43
Hàng rào cọc bê tông/gỗ/tre tại tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu
3
3. Hiện trạng các giải pháp bảo vệ bờ biển | 3.1.2 Kinh nghiệm ở ĐBSCL
3.1 Giải pháp công trình | Gián tiếp: Mỏ hàn và đê phá sóng, hàng rào giảm sóng, dòng chảy, khôi phục rừng ngập mặn

## Slide 44
Khuyến cáo và Kiến nghị
4
4: Định hướng |  | 

## Slide 45
4.1 BẢO VỆ BỜ SÔNG 4.1.1 Giải pháp phi công trình |  | 
Cần làm rõ các nguyên nhân gây xói lở bờ sông, kênh rạch, giảm bồi tụ ngày một nghiêm trọng hơn do :
- Tác động của thượng nguồn (đập, khai thác cát, BĐKH),
- Tác động tại chỗ (xây dựng CSHT, khai thác cát, nước ngầm gây lún sụt, xây dựng đê bao, giao thông thuỷ…),
- Nước biển dâng (gây sóng lớn, dòng chảy tăng…)
Các giải pháp bảo vệ còn manh mún, chưa theo quy hoạch chỉnh trị tổng thể, chưa có cơ quan thẩm quyền thống nhất phê duyệt. Đối với công trình bán kiên cố, thô sơ còn mang tính tự phát, chưa có tổng kết, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
Cần chú trọng giải pháp phi công trình (dự báo sạt lở, di dời, chờ đợi diễn biến có lợi của thế sông….), duy tu bảo dưỡng công trình….Các số liệu điều tra, khảo sát theo dõi diễn biến sông, kênh rạch còn quá thiếu để nghiên cứu, quyết định;

## Slide 46
Chú trọng giải pháp quy hoạch luồng tàu phù hợp
Kênh, rạch sạt lở là do tác động của sóng tàu thuyền, sóng tác động vào bờ …cần thiết phải có quy họach tuyến luồng giao thông phù hợp.
+ Quy định về vận tốc và tải trọng của tàu, thuyền phù hợp với kích thước kênh, rạch.
+ Quy định về vị trí chạy tàu….hạn chế mức thấp nhất sóng lan truyền tác động vào mái bờ.
+ Phát triển hệ thống giao thông đường bộ tương xứng > giảm bớt lưu lượng tàu thuyền đi lại trên các sông kênh, rạch sẽ góp phần hạn chế đáng kể về sạt lở do tàu, thuyền gây ra.
+ Xây dựng quỹ chống sạt lở kênh giao thông thuỷ từ nguồn đóng góp của các phương tiện giao thông thuỷ?
4.1 BẢO VỆ BỜ SÔNG 4.1.1 Giải pháp phi công trình |  | 
Notes: truyê

## Slide 47
Chỉ xây dựng công trình chống xói lở, bảo vệ bờ ở các khu vực trọng điểm tập trung dân cư, cơ sở hạ tầng trên cơ sở quy hoạch tổng thể cho cả đoạn sông, con sông….
Chú trọng ứng dụng thử nghiệm các giải pháp “mềm”, thân thiện với môi trường…
Cần có các công trình chủ động để “chỉnh trị” điều hoà lưu lượng nước trên các sông rạch phân lưu, nhập lưu để đồng thời hạn chế xói lở, bồi lắng (như đoạn Tân Châu – Hồng Ngự, Mỹ Thuận – Vĩnh Long trên sông Tiền; Long Xuyên trên sông Hậu)
Rất nhiều kênh rạch bị xói lở, mở rộng lớn hơn rất nhiều so với ban đầu – xây dựng công trình bảo vệ bờ > Không còn quỹ đất di dời....
> Kiến nghi nạo vét và thu hẹp kênh rạch này để xây dựng công trình…bảo vệ mái bờ dưới dạng mềm…
4.1 BẢO VỆ BỜ SÔNG 4.1.2 Giải pháp công trình |  | 

## Slide 48
Hầu hết các biện pháp áp dụng trong LMDCZ là không bền vững:
+ Kè lát mái: chỉ duy trì trong ngắn hạn, không bảo vệ bãi biển dẫn đến xói mòn (do đã từng bị xói mòn nghiêm trọng);
+ Đê phá sóng: phần lớn không thành công hoặc không thể bẫy bùn cát mịn để phục hồi rừng ngập mặn / hoặc chi phí cao;
+ Hàng rào (chữ T, chữ I bằng vật liệu địa phương - tre, tràm, bó cây) có thể bẫy trầm tích nhưng thời gian tồn tại ngắn. Không nên áp dụng trong các khu vực xói mòn nghiêm trọng (mà không kết hợp biện pháp khác).
Một trong những tiêu chí quan trọng nhất là phải là giữ được bãi trước ổn định và bẫy trầm tích để phục hồi rừng ngập mặn.
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.1 Đánh giá giải pháp hiện nay |  | 

## Slide 49
Phục hồi rừng ngập mặn, trồng rừng ngập mặn phù hợp (Các loại cây, giống khác nhau)
Ngăn cấm sự can thiệp của con người vào rừng ngập mặn (phá rừng nuôi tôm, xây dựng nhà cửa, đào, vv ...) đặc biệt là phía ngoài đê…hoặc áp dụng các mô hình khai thác phù hợp (Bạc Liêu?)
Định nghĩa vùng bảo vệ bờ biển, xem xét tuyến đê biển phù hợp
Từng bước hạn chế và tiến tới hạn chế tối đa khai thác cát, khai thác nước ngầm (do gây sạt lở, lún sụt, ngập lụt…đã ở mức báo động cao).
Thương lượng (MRC) để chuyển bùn cát từ các hồ chứa thượng nguồn về hạ du, chuyển bùn cát/ đảm bảo bùn cát có sẵn vận chuyển dọc bờ, nghiên cứu hiệu quả bẫy bùn cát, xu thế xói rừng ngập mặn,
Nâng cao nhận thức về lợi ích do rừng ngập mặn cung cấp cho người dân địa phương, khuyến khích mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn ở thôn Âu Thọ B (dự án Sóc Trăng - GIZ)
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.2 Đề xuất giải pháp phi công trình |  | 

## Slide 50
Từng bước hạn chế và tiến tới hạn chế tối đa khai thác cát, khai thác nước ngầm (do gây xói mòn, sụt lún, ngập lụt…)
Làm thế nào ?
- Khai thác cát ở sông Tiền, sông Hậu (VN): 28 triệu m3/năm (năm 2013 - cho phép ...) ... Do yêu cầu phát triển hạ tầng > Cát nhân tạo?
- Khai thác nước ngầm cho nuôi tôm: gây sụt lún 2-3 cm/năm tại Cà Mau (NGI);
- Các thành phố ở ĐBSCL (Cần Thơ, Cà Mau ....) đang gia tăng lũ lụt (do sụt lún, tác động của việc đắp đê bao...)
Giải pháp: Đô thị sinh thái - Hồ chứa nước/mưa-lũ ! (10% - 15% diện tích) GS. Đào Xuân Hoc (nguyên Thứ trưởng Bộ NN & PTNT)
- Lưu trữ nước mưa > Nước uống, nuôi tôm (giảm khai thác nước ngầm ....);
- Giảm lũ lụt do có không gian chứa nước
- Lấy vật liệu để nâng cao nền (trước đây là sử dụng cát san lấp);
- Tăng giá trị đất (xây dựng), cải thiện khí hậu cục bộ
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.2 Đề xuất giải pháp phi công trình |  | 

## Slide 51
51
Kè trực tiếp (K)
Hoặc kè trực tiếp (K) + đê phá sóng (G)
Hoặc kè trực tiếp(K) + Khôi phục rừng NM (C) + Đê phá sóng (G)
Kết cấu đê phá sóng khác nhau ở biển Đông và biển Tây, là loại gì? Cần thí nghiệm hiệu quả trên mô hình vật lý
(C)
(G)
(K)
Loại 1
(như tại Gò Công)
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 52
Đê đất/ đường
52
Loại 2:
Khôi phục rừng ngập mặn (C) + Đê phá sóng (G)
Đê phá sóng (Gỗ+ bê tông.…). Geotube.…
Loại 2
(như tại Phú Tân – Cà Mau)
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 53
Đê đất/ đường
53
Dạng 3: Khôi phục rừng ngập mặn (C)
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 54
- Reefball
+ Nuôi bãi: do địa hình bãi thấp ở ĐBSCL
+ Đê phá sóng geotube – cần thử nghiệm
Đê phá sóng rỗng
 | Đê phá sóng rỗng và nuôi bãi
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 55
Khánh Tiến – U Minh
– tỉnh Cà Mau (biển Tây) - Cũ
Tại sao cần đê “rỗng”
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 
Khánh Tiến – U Minh
– tỉnh Cà Mau (biển Tây) –
Mới

## Slide 56
- Reefball?
+ Thí nghiệm nuôi bãi: do bãi biển thấp ở ĐBSCL, d=2.5 m, B=50-80 m cách bờ 500 m
Đê phá sóng rỗng
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 57
Ví dụ từ Dự án dựa vào thiên nhiên ở Demak, Bắc Java, Indonesia
Khôi phục cheniers
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.3 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 58
Tháng 1/2014 ; Lg=30 (b),/50 (c), 70 (d)
1/2014 ; Hiện trạng và Lg=50 m
Biến đổi tại các mặt cắt sau 1/2014 Lg=30,50,70;
4.3.3 giải pháp bảo vệ bờ biển ở GC-PT 4.3.3.1 Gò Công | Tác động của công trình tới hình thái (xói/bồi)
Kịch bản đê phá sóng: L= 600m; Y=300m; Lg = 30, 50, 70 m; Đỉnh: 2.2
Kịch bản sandbar: L= 1000 m; Y=500m; Lg=200m; B=50,70m; Cao trình đỉnh: -2.4 m; 0.00 m

## Slide 59
Gò Công: PA1 (doi cát): 20 triệu/m dài (+ duy tu 4,3 triệu/m/năm)
-Bảo vệ được phạm vi 500 m so với bờ.
Phú Tân: PA1 (doi cát): 13 triệu/m dài
(+ duy tu 2.4 triệu/m/năm)
- Bảo vệ được phạm vi 500 m so với bờ.
KẾT QUẢ TỪ DỰ ÁN AFD-EU-SIWRR
Giá cát: tạm tính
Cát biển: 100.000 đồng/m3
4.2 BẢO VỆ BỜ BIỂN 4.2.2 Đề xuất giải pháp công trình |  | 

## Slide 60
60
  Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của Quý đại biểu